﻿ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pgk-przeworsk.pl

Przeworsk: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej.
Numer ogłoszenia: 78892 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

| V | zamówienia publicznego |
| --- | --- |
|  | zawarcia umowy ramowej |
|  | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) |

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przeworska Gospodarka Komunalna Spółka zo.o.w Przeworsku , Pl. Mickiwicza 8, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie, tel. 016 6488236, faks 016 6487325.

- Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.pgk-przeworsk.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gospodarka Komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wykupem fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 3 lat (36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu), na warunkach określonych szczegółowo w ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy, przedmiotu leasingu w postaci fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej na potrzeby własne. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt. 1. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki : 1.1. koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym; 1.2. masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg 1.3. długość transportowa maszyny do 5,70 m; 1.4. silnik wysokoprężny o mocy znamionowej brutto do 68,5 kW (92kM) spełniający normę Tier 4i bez użycia DPF; 1.5. napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś; wyprodukowane przez jednego producenta ( silnik, mosty, skrzynia biegów) 1.6. koła jezdne: przednie małe 20 cali, tylne duże 26 cali; 1.7. przednia oś wychylna, przednie koła skrętne; 1.8. średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m; 1.9. skrzynia biegów maszyny typu Powershift, przełączalna pod obciążeniem, cztery biegi w przód, cztery biegi w tył; 1.10 Fabryczna blokada zmiennika momentu obrotowego 1.11. dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się; 1.12. system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania; 1.13. układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 ltr:min; 1.14. stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie; 1.15. błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser; 1.16. kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora. 2.Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki : a. koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej montowana na szybkozłączu; b. szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami 2t; c. koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej; d. łyżka ładowarkowa dzielona [otwierana], wielofunkcyjna: - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, na łyżce muszą być zamontowane widły do palet; e. pojemność łyżki ładowarki 1,0 m3 z tolerancją plus minus 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,5 m; f. wysokość załadunku 3,0 m i powyżej; g. udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej 2 800 kg i powyżej; h. siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu 65 kN i powyżej; 3.Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki : a. musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego; b. łyżka koparkowa o szerokości 600 mm plus minus 20 mm i pojemności 0,2 m3 plus minus 0,06 m3; c. łyżka koparkowa o szerokości 400 mm plus minus 20 mm d. łyżka skarpowa o szerokości 1500mm plus minus 20 mm; e. szybkozłącze koparkowe mechaniczne; f. podkładki gumowe pod stabilizatory g. ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); h. głębokość kopania 5,90 i powyżej; i. wysokość załadunku przy złożonym ramieniu 3,5 m i powyżej; j. siła skrawania na łyżce koparkowej 57 kN i powyżej, siła skrawania na ramieniu złożonym 30 kN i powyżej; k. udźwig przy złożonym ramieniu 1200 kg i powyżej. POZOSTAŁE WYMAGANIA -gwarancja min. 2 lata bez limitu godzin. -autoryzowany punkt serwisowy musi znajdować się na terenie woj. Podkarpackiego -serwis mobilny z czasem reakcji do 24 h od momentu zgłoszenia -przeszkolenie trzech pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu w dniu dostawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego na koszt wykonawcy potwierdzając ten fakt stosownym zaświadczeniem. -pojazd przystosowany do możliwości montażu (bez utraty gwarancji) stosowanego u Zamawiającego systemu monitorowania GPS i pomiaru paliwa (lub równoważnego). -termin realizacji zamówienia do 30 dni od podpisania umowy leasingu WYMAGANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA (LEASING) -Zamawiający określa jako sposób finansowania leasing operacyjny, -Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy leasingowej zgodnie ze wzorem jakim posługuje się Wykonawca, -spłata 35 rat leasingowych odbywać się będzie w miesięcznych równych ratach zgodnie z harmonogramem spłat, który będzie dołączony do umowy leasingu, -pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego, -część odsetkowa raty leasingowej będzie ulegała obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 3M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 3M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty, -po spłacie ostatniej raty leasingowej Zamawiający będzie miał prawo pierwokupu przedmiotu leasingu na własność, -opłata końcowa (wykup) związany z zakupem przedmiotu leasingu wynosić będzie 1% wartości przedmiotu zamówienia płatna w 36 miesiącu po ostatniej racie leasingowej, -Opłata wstępna (czynsz inicjalny) w wysokości 10% wartości netto koparko - ładowarki powiększonej o podatek VAT zostanie wniesiona przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, - Wartość wykupu przedmiotu leasingu do 1 % (ceny netto przedmiotu leasingu powiększonej o podatek VAT), - ubezpieczenie OC,AC,NNW na pierwszy rok trwania leasingu - koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca - Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela w drugim, trzecim, czwartym, piątym roku trwania leasingu, ponieważ we własnym zakresie będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu - Rata leasingowa winna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z realizacją umowy leasingu. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania leasingu. W chwili zaistnienia takiej potrzeby, Zamawiający zwróci się z wnioskiem do Wykonawcy o przeliczenia rat leasingowych na żądany okres..

II.1.5)

|  | przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających |
| --- | --- |

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 43.26.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust 1 ustawy

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust 1 ustawy

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust 1 ustawy

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust 1 ustawy

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust 1 ustawy oraz aktualne, opłacone (należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy jeżeli z niej to nie wynika - kserokopię potwierdzenia wykonania przelewu itp.) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90

- 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

|  | przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: |
| --- | --- |

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk-przeworsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku Plac Mickiewicza 8 37-200 Przeworsk pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku Plac Mickiewicza 8 37-200 Przeworsk SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie